招 标 文 件

项目编号：Z14080001591818840101

项目名称: 运城市财经学校实训室建设项目

山西省运城市政府采购中心

二〇一八年九月

目  录

第一部分 投标邀请	2

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	11

五、开标	12

六、评标程序和要求	12

七、签订合同	16

八、中标服务费	16

九、询问和质疑	17

十、投标人违规处罚	17

十一、知识产权	18

第四部分  商务、技术部分	19

第五部分  评标标准和评标方法	54

第六部分  合同条款	59

第七部分  投标文件格式	63

第八部分  相关附件	78

第一部分 投标邀请

1.采购条件

本采购项目已报运城市政府采购管理办公室备案，运城市政府采购中心受运城市财经学校的委托，对本项目进行公开招标采购。现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的供应商参加。

2.项目概况

2.1项目名称：运城市财经学校实训室建设项目

2.2项目编号： Z14080001591818840101

2.3采购预算：204.128万元。

2.4项目概述

（1）采购需求：为圆满完成计算机平面设计、计算机应用和物流服务与管理三个省级实训基地建设任务，现需建设画室、摄影摄像技术实训室、平面制作工作室、动画制作实训室、网络综合实训室、物流综合实训中心等六个专业实训室。

主要采购项目：计算机、多媒体触控一体机、路由器、交换机、打印机、条幅机、喷绘机、写真机、仓储物流一体化系统、地秤、货架等（详细参数见招标文件）

（2）采购内容：本项目共一包：实训基地建设设备采购

范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等，具体要求以采购文件商务、技术和服务的相应规定为准。

2.5项目商务要求

（1）供货时间：合同签订60个工作日。

（2）供货地点：运城市空港南区裴相路。               。

（3）采购需求、技术参数详见招标文件。

3.供应商资格要求

供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）本次招标不接受联合体招标；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪行为 ；

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

4.采购文件的获取

4.1招标文件获取方法：本项目实行网上免费下载招标文件。各投标人须在运城公共资源交易网（www.ycggzy.com）注册登记，自行下载获取。具体操作参见网站“办事指南”：《主体库注册指南》、《投标人（供应商）系统操作手册》

4.2采购文件获取时间：2018 年 9月 13日8 时 00分起至2018 年 9月 21日 18时00 分止。请务必在规定时间内支付文件费，逾期将无法支付并下载文件。

4.3采购文件每套售价人民币0元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（同开标时间）为2018 年10 月10 日14 时 30分}。

5.2投标文件递交地点（同开标地点）为运城市公共资源交易中心

5.3电子版和纸质版投标文件须同时在现场递交（未启用CA签章之前，电子版与纸质版不一致时，暂以纸质版为准）

5.4未密封的、逾期送达的、未送达指定地点的或未递交电子版的投标文件，采购人不予受理。

6.投标保证金的缴纳

6.1递交方式：通过本单位基本银行账户电汇形式递交

6.2截止时间：2018年 10月 10日 14时 00分止（以实际到账时间为准）

6.3投标保证金为人民币40000元。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号（ ）。

6.4交纳账户信息：本次采购采用虚拟子账号方式交纳保证金，请各供应商在交易系统中“采购文件获取”栏目中，选择相应包获取虚拟子账号，按要求交纳。具体操作参见网站“办事指南”：《投标人（供应商）保证金操作手册》

开户名：运城市公共资源交易中心

- 户行：中国工商银行股份有限公司运城城建支行

② 行号：102181003539

6.5退还方式：通过本单位基本银行账户退还

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在山西省政府采购网、运城市政府采购网、运城市政府信息公众网、运城公共资源交易网上发布。

8.联系方式

采 购 人：运城市财经学校                  采购代理机构：运城市政府采购中心

地    址：运城市空港南区裴相路            地    址：运城市红旗东街350号

邮    编： 044000                        邮    编：044000

联 系 人：王先生                           联 系 人：张女士

电    话：13603599925                   电    话：0359-2666388

电子邮件： 无                              电子邮件：  无

注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的特定资质要求 | 无 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件 份数 | 正本 1 份、副本 2份 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 本次招标投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。 1、★投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（加盖公章，开标现场看原件）； 2、★法定代表人身份证明书（正本须提供原件;格式见第七部分）； 3、★授权委托书（正本须提供原件;格式见第七部分。投标人代表不是法定代表人的提供）； 4、★近一年内缴纳任意一项税种的凭据（加盖公章，开标现场看原件）； 5、★提供2017年第四季度或2018年第一季度交纳的企业养老保险和医疗保险的凭证复印件（被授权人及投标项目组成人员必须在其中）复印件加盖公章，开标现场看原件）； 6、★投标人2017年第四季度或2018年第一季度的全体职工工资明细表及记账凭证复印件（加盖公章，开标现场看原件）； 7、★银行开户许可证复印件（加盖公章，开标现场看原件）； 8、★缴纳投标保证金凭证复印件（加盖公章，开标现场看原件）； 9、★在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或者在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人信用结果截图并加盖投标人公章 10、投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | 本次招标投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。 1、★投标函（在投标函中除可填报项目有关内容外，对投标函的任何实质性修改，将导致投标无效；正本须提供原件;格式见第七部分）； 2、案例及相关证明资料复印件； 3、★组织实施保障方案；（格式见第七部分）； 4、★售后服务保障方案；（格式见第七部分）； 5、★技术指标偏离表；（格式见第七部分）； 6、商务、技术部分需要提供的相关资料； 7、★开标报价一览表；（格式见第七部分）； 8、投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额为： 40000元；投标人须在投标文件递交截止时间前将本项目投标保证金交纳到指定银行的账户上（详细信息见本文件的第一部分投标邀请）。 未按上述要求交纳的视为未提交，投标文件将被拒绝接收。 |
| 8 | 投标文件有效期 | 90个日历天（自递交投标文件之日起计算） |
| 9 | 政府采购相关政策要求 | 1、★投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。 2、★采购货物中属于《环境标志产品政府采购清单》中的产品，必须投最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，并在备注栏中注明“环境”二字。 3、★采购货物中属于《节能产品政府采购清单》中的产品，必须投最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品，并在备注栏中注明“节能”二字。 4、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 5、中小微企业参加本项目： 须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件）。 投标人参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均需作出响应。 |
| 10 | 投标人须知中可能导致投标被拒绝或投标无效的相关条款 | 3；9.1；9.3；10.2；11；12.2；13.2；14；18；19.3 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2.定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“运城市政府采购中心”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

  - 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

- 合格投标人的资格条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号5的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号2的规定。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号3的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分附件。

4.投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，集采机构将以书面形式(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已登记并领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准，收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，集采机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表;

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 评标标准和评分方法；

第六部分 合同条款；

第七部分 投标文件格式

第八部分 相关附件

6.2 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.3 招标文件的解释权归集采机构所有。当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。

6.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，集采机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，或者以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，集采机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.5 投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，按第一部分投标邀请中载明的地址以书面形式通知到集采机构。集采机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取招标文件的所有投标人。

7.6 集采机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已领取了招标文件的投标人发出通知。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件部分和商务、技术文件部分。投标文件所有内容须装订为一册，投标文件的份数按投标人须知前附表第4条的规定提交。

资格证明文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件部分指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表第5、6条规定提交资格证明文件和商务、技术文件内容及投标人须知前附表第9条的“政府采购相关政策要求”内容（若有的话），其中加★项目为必须做出实质性响应的条款，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2 投标文件规格幅面（A4），采用双面打印胶印形式装订。封面“投标文件”为华文中宋初号加黑字体，其它为华文中宋三号加黑字体；正文使用华文中宋小四号字体；表格内容为华文中宋五号字体。按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。为方便评标，必须按照招标文件第七部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 投标保证金

9.3.1 投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见投标人须知前附表第7条。未按要求提交投标保证金的，集中采购机构将拒绝接收投标人的投标文件。

9.3.2中标结果公告期满后，未中标的投标人应在5个工作日内携带汇款凭证复印件（加盖公章），到运城市公共资源交易中心办理投标保证金退款。

9.3.3中标供应商与采购人签订政府采购合同后，须将合同送集采机构备案。中标供应商应签订合同后应在5个工作日内携带合同、汇款凭证复印件（加盖公章）等手续，到运城市公共资源交易中心办理投标保证金退款。

9.3.4 投标保证金不计利息。

9.4 投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其验收、装箱、包装、包装物料和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3投标人要按开标报价一览表的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装和包装物料）、优惠率及其他事项。

9.4.4投标人对投标报价若有说明应在开标报价一览表显著位置注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

9.4.5投标的报价优惠承诺应对应开标报价一览表。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.6对于有配件、耗材和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、单价、折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

9.4.7知识产权，投标人必须保证在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它任何一部分时不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权作无效投标处理。

10.3 投标文件应严格按照招标文件第二部分投标人须知前附表序号5、6的要求提交，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.4 开标报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写。

10.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.6 为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

10.7 投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；

10.8 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第8条，有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标文件的正本和副本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字或签章。

12.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

四、投标文件的递交

13 . 投标文件的密封及标记

13.1 投标文件应按以下方法密封：

投标人须将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封提交。封皮上须写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，注明“开标时启封”字样并加盖投标人公章。

13.2 如果投标人未对投标文件进行密封、盖章的，将做无效投标处理。集采机构对由此带来的问题和后果概不承担任何责任。

14．投标截止时间

14.1 投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间后送达的投标文件，集采机构将拒绝接收投标人的投标文件。

14.2 集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知集采机构，否则无效。

15.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，在投标截止时间前送达集采机构，作为投标文件的组成部分，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

15.3 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1集采机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

16.2 参加开标的投标人代表必须在投标人签到表上签到。

16.3 开标时由投标人推选两名代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后拆封唱标。

16.4 集采机构将当众宣读投标人名称、投报价格、价格折扣、书面补充、修改和撤回投标的通知以及集采机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则集采机构对此不承担任何责任。

16.5 集采机构将编制唱标记录表，并在唱标结束后提请各投标人的法定代表人或授权投标人代表签字确认。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 集采机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.2 采购人或集采机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标，集采机构工作人员不得参加评标。

18. 投标文件初审

18.1 投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

18.2资格性检查：由采购人对各投标供应商资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。经审查如果投标供应商投标文件中资格不符合招标文件要求的资格条件的，将作无效投标处理。

18.3 符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.4实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

18.4.1 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 招标文件要求的投标人特定资质证明文件不全或无效的；

- 本文件“投标人须知前附表”第5、6条和第9条中，带★部分的资格证明文件不全或无效的；

- 投标有效期不足的；

- 投标货物性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 不符合招标文件中有关分包规定的；

- 投标文件附有本招标文件不能接受的条件；

- 应当交纳投标保证金的投标人投标保证金金额不足的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

18.4.2 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A 如果正本与副本不一致，以正本为准；

B 开标报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标报价一览表为准；

C 如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；

18.5.1 评标委员会将要求投标人按上述原则调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不同意修正，将视为投标无效。

18.5.2 评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

18.6 如果多个投标人所投产品为同一品牌时，按一个投标人计算投标人数量。

19. 投标的澄清

19.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字确认。

19.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或投标人代表签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者是价格虚高、物无所值等情形时，评标委员会可以决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会将对该投标人的投标作无效处理。

20 . 比较与评价

评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

22. 推荐中标候选供应商名单

22.1 招标文件第五部分规定采用综合评分法评标的，评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列中标候选供应商，推荐或者确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 招标文件第五部分规定采用最低评标价法评标的，评标委员会根据评审结果，按投标报价由低到高顺序排列中标候选供应商，推荐或者确定中标候选人。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23 . 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，集采机构有权依法采取相应的纠正或补救措施。一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B 投标人的报价均超过采购预算的；

C 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，集采机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

## 七、签订合同

27．中标通知

27.1 中标供应商确定后,集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28．签订合同

28.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

28.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报集采机构存档。

八、中标服务费

29. 集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

30. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31 . 披露

31.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在集采机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

32. 询问

32.1投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向集采机构、采购人提出询问，集采机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

32.2询问超出采购人对集采机构委托授权范围的，集采机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出询问。

33. 质疑

33.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，以书面形式提出质疑；

33.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日；

33.3 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理；

33.4 投标人提出的质疑函须经法定代表人签字并加盖公章，按照一式二份提供。提供质疑函时，要同时提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，对本文件的质疑还应提供收到本文件的有关证明材料；

33.5 投标人进行虚假和恶意质疑的，集采机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布；

33.6 质疑超出采购人对集采机构委托授权范围的，集采机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出质疑。

十、投标人违规处罚

34. 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效，集采机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

A提供虚假材料谋取中标的；

B 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C 与采购人、其他供应商恶意串通的；

D 开标后投标人撤回其投标的；

E 在评标期间，影响集采机构或评标委员会正常履行职责的；

F 中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

G 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H 法律法规规定的其他事项。

十一、知识产权

知识产权，投标人必须保证在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它任何一部分时不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

第四部分  商务、技术部分

一、项目概述

为圆满完成计算机平面设计、计算机应用和物流服务与管理三个省级实训基地建设任务，现需建设画室、摄影摄像技术实训室、平面制作工作室、动画制作实训室、网络综合实训室、物流综合实训中心等六个专业实训室。

主要采购项目：计算机、多媒体触控一体机、路由器、交换机、打印机、条幅机、喷绘机、写真机、仓储物流一体化系统、地秤、货架等（详细参数见招标文件）

采购内容：本项目共一包：实训基地建设设备采购。范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等，具体要求以采购文件商务、技术和服务的相应规定为准。

二、商务要求

（一）交货要求：

1、交货工期：60个工作日

2、交货及施工地址：运城市空港南区裴相路

3、特别要求：

（1）付款方式：项目验收合格后甲方负责办理付款手续。

（2）项目实施要求：

①针对本项目投标人应提供切实可行的实施方案；

②施工中用到的所有辅材必须达到国标；

③安装达到国家行业施工规范。

（3）售后服务要求：

实训室建设内容至少保证三年的免费售后服务（三年内对项目所有设备及网络环境进行免费保修及维护），能够做到及时响应，完修迅速，服务到位，能够有驻场工程师提供现场服务直至本项目质保期满为止。

（4）其它要求：完全响应招标文件内容。

三、技术参数要求

（一）画室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体触控一体机 | 一、整体设计要求 1.前置九组便捷物理按键，可设置声音、频道、开关机等。按键与前框表面齐平，无突出感，任意按下无卡顿感，按键防水、防尘，易维护，在不拆卸整机情况下可徒手更换按键。 2.前置4路常用接口，端口横向设计，拥有前置HDMI和触摸USB接口，以及2路双系统自适应USB接口，其中至少1路为USB3.0接口。无需拔插，不论Android或Windows系统，自适应USB皆可快速读写U盘、硬盘等外接设备资源内容，高清无卡顿播放图片、音视频和课件等。 3.拥有前置MHL移动终端高清影音标准接口。 4.整机左右两侧各17组物理快捷触摸按键，可快速实现主页、静音、信号源切换、分辨率调整、书写、擦除、翻页等功能，让操作更轻松。 二、电视系统参数 1.屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2.图像物理高清分辨率1920×1080 满足数字全高清1080P要求。 3.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding))；（提供需提供权威检测机构出具的相关检测报告并加盖厂家公章） 4.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*2，VGA*2，分量*1，USB*2，音频*1,TF卡*1前置端子：HDMI/MHL*1二合一，PC USB*1，TV USB*1,Touch USB*1；输出端口：SPDIF*1，AV*1，VGA*1；视频/伴音制式:PAL DK/I/BG NTSC M/N 5.产品红外触摸技术同时具有“触控检测系统”、“触控终端及其触摸感应电路”和“红外激光触 摸装置及触摸检测方法”。 三、电脑参数 1.CPU: INTEL I5-4430及以上 2.内存：≥DDR3 8G 3.SSD硬盘：≥500G 四、高拍仪参数：外观尺寸：≥390*320*80（长*宽*厚）500万像素，多分辨率选择，传输可达30帧以上；支持USB2.0接口; ≥800TVL，1千6百万色全彩色；顶部超高亮LED。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体触控一体机移动支架 | 75英寸触控式一体机移动支架（可承重200公斤、高度可调节、无异味）等 | 套 | 2 |
| 3 | 教师桌 | 定制：（1500*650*900 ） 台面：一体化台面，采用25mm厚防静电、防火、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的富美家防火板精加工而成，经久耐用、造形美观。 | 张 | 2 |
| 4 | 教师椅 | 弓形椅(符合人体工学、健康、舒适、无异味等)尺寸：130cm*75cm，承重200公斤以上 | 个 | 2 |
| 5 | 显示器 | 面板类型:TN、面板尺寸:21.5英寸、屏幕比例：16:9、最佳分辨率：1920 x 1080@60Hz | 台 | 2 |
| 6 | 无线键盘鼠标 | 连接方式：无线传输频率：2.4GHz接收器：nano接收器接收范围：15m | 套 | 2 |
| 7 | 静物道具 | 玻璃器皿静物10个 | 套 | 1 |
|  |  | PU材质仿真水果静物组 | 套 | 1 |
|  |  | 不锈钢静物组合（茶壶、咖啡壶、水壶、西餐刀叉）10个 | 套 | 1 |
|  |  | 陶瓷器静物写生静物陶罐五彩世界10件套素描陶瓷造型 | 套 | 1 |
|  |  | 老铜火锅 | 个 | 1 |
| 8 | 静物台 | 新型便捷背景板支架，角度、高度全能调解，重量轻，携带方便，可快速组装和拆卸，优质粗铝管，100*200CM,自带铝管*16夹子*8PVC板*1 | 个 | 8 |
| 9 | 美术灯 | 大号静物射灯商品尺寸】最高2米最低0.9米【灯罩直径】:26CM 适用普通泡，节能灯泡，LED球泡等灯泡规格：【E27螺口】 | 个 | 8 |
| 10 | 自动画架 | 木制双手摇平立两用大画架（70*70*200*268CM）材质：进口榉木，置画高度：225CM | 个 | 2 |
| 11 | 色彩油画箱 | 布格罗木制手提美术箱折叠水彩画箱（33.4*14*28.3CM） | 个 | 2 |
| 12 | 油画笔 | 油画颜料笔1套12个笔 | 套 | 3 |
| 13 | 国画笔 | 每套4支，勾线笔、狼毫笔、大白云、提笔各一支 | 套 | 3 |
| 14 | 颜料 | Cotman歌文固体水彩36色 | 套 | 1 |
|  |  | 油画颜料170ml 55色全色 | 套 | 1 |
|  |  | 水粉颜料100ml 41色 | 套 | 1 |
| 15 | 画框 | 画框24*30cm | 套 | 10 |
| 16 | 画布 | 涂层亚麻油画布80*100cm | 套 | 10 |
| 17 | 透视尺 | 模板绘图设计尺全套30块模板 | 个 | 1 |
| 18 | 大卫石膏像 | 大卫全身像 素描石膏 美术雕塑摆件1,9米全身像 大石膏像 | 个 | 1 |
| 19 | 断臂维纳斯石膏像 | 1.6M维纳斯: 肩宽42CM 厚度33CM 底座长宽43*45厘米 | 个 | 1 |
| 20 | 麦杆画、铜丝画工具 | 电熨斗：电熨斗最大功率: 1000W(含)-1999W电熨斗档位选择: 3挡以上加强双蒸汽 机械调温电熨斗类型: 有绳熨斗 | 套 | 2 |
|  |  | 手雕刀：26件包含修光刀13件，不同型号平刀5只，圆刀5只，三角刀1只，斜刀一只，刮地刀1只，打坯刀13件，包含不同型号平刀5只，圆刀5只，三角刀两只，斜刀1只 | 套 | 5 |
|  |  | 剪 刀：强力剪刀 不锈钢民用办公文具专用剪纸剪布等、刀头材质：不锈钢、手柄材质ABS塑料、总长：17CM，刀刃长：7.5CM | 把 | 5 |
| 21 | 作品展示墙 | 定制20M*3M（钢木结构）移动双面可放学生作品 | 套 | 1 |
| 22 | 实训室门牌 | 定制（尺寸：宽：25cm高：35cm。高清画面设计制作、双层亚克力板雕刻） | 套 | 2 |
| 23 | 实训室玻璃框 | 定制（尺寸：宽：80cm高：120cm。高清画面设计、双层玻璃、磨斜边、打同心眼、广告钉安装、画面内容可更换） | 套 | 4 |
| 24 | 文化墙画框 | 定制（尺寸：宽：60cm高：120cm。高清画面设计制作、加木制边框安装） | 套 | 4 |
| 25 | 窗帘 | 定制（尺寸：宽：300cm高：250cm。细磨毛双面绒遮阳布，加罗马杆、辅材带安装） | 套 | 4 |
| 26 | 标语 | 定制（尺寸：40CM*80CM高清画面设计制作、加木制边框安装) | 套 | 4 |
| 27 | 辅材及施工费用 | 1、包括：货物搬运、安装调试、施工及所有辅材。2、所有辅材达到国家标准的名牌产品；安装达到国家施工行业规范；电源线：知名品牌，国标电源线用铜线。施工费用：电源线路的安装施工调试.布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护。多媒体设备的布线与其它电源线都要用PVC槽保护，不能有明线裸露在外面 | 批 | 1 |

（二）摄影摄像技术实训室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体触控一体机 | 一、整体设计要求 1.前置九组便捷物理按键，可设置声音、频道、开关机等。按键与前框表面齐平，无突出感，任意按下无卡顿感，按键防水、防尘，易维护，在不拆卸整机情况下可徒手更换按键。 2.前置4路常用接口，端口横向设计，拥有前置HDMI和触摸USB接口，以及2路双系统自适应USB接口，其中至少1路为USB3.0接口。无需拔插，不论Android或Windows系统，自适应USB皆可快速读写U盘、硬盘等外接设备资源内容，高清无卡顿播放图片、音视频和课件等。 3.拥有前置MHL移动终端高清影音标准接口。 4.整机左右两侧各17组物理快捷触摸按键，可快速实现主页、静音、信号源切换、分辨率调整、书写、擦除、翻页等功能，让操作更轻松。 二、电视系统参数 1.屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2.图像物理高清分辨率1920×1080 满足数字全高清1080P要求。 3.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding))；（提供需提供权威检测机构出具的相关检测报告并加盖厂家公章） 4.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*2，VGA*2，分量*1，USB*2，音频*1,TF卡*1前置端子：HDMI/MHL*1二合一，PC USB*1，TV USB*1,Touch USB*1；输出端口：SPDIF*1，AV*1，VGA*1；视频/伴音制式:PAL DK/I/BG NTSC M/N 5.产品红外触摸技术同时具有“触控检测系统”、“触控终端及其触摸感应电路”和“红外激光触 摸装置及触摸检测方法”。 三、电脑参数 1.CPU: INTEL I5-4430及以上 2.内存：≥DDR3 8G 3.SSD硬盘：≥500G 四、高拍仪参数：外观尺寸：≥390*320*80（长*宽*厚）500万像素，多分辨率选择，传输可达30帧以上；支持USB2.0接口; ≥800TVL，1千6百万色全彩色；顶部超高亮LED。 | 台 | 1 |
| 2 | 稳压器 | 功率：30KW；三相;类型 滑动式交流稳压器 输出电流 45.6（A）输入电压 280-430（V） 输出电压 380（V） 输出功率 30K（W）频率范围 50/60HZ 工作温度 -15~40℃ 工作湿度 ＜90%标称容量 30KVA 绝缘电阻 /（MΩ） 外形尺寸 440*410*880相数 3相 响应时间 0.5S 效率 95% | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 面板类型:TN、面板尺寸:21.5英寸、屏幕比例：16:9、最佳分辨率：1920 x 1080@60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 无线鼠标键盘套装 | 连接方式：无线传、输频率：2.4GHz、接收器：nano接收器、接收范围：15m | 套 | 1 |
| 5 | 照相机 | 3170万像素、3.2英寸、CMOS传感器、支持全像素双核CMOS AF 、色彩滤镜系统:sRGB,Adobe RGB 63区双层传感器、画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 、DIGIC 6+图像处理器 、佳能EF卡口、镜头焦距转换系数为1.0、24mm、24-105mm 自动对焦,手动对焦,单点对焦,触屏选择对焦,人工智能自动对焦; 对焦区域模式选择:定点点AF(可选),单点点AF(可选),AF区域扩展(上,下,左,右可选),区域自动对焦(环境可选),61点自动对焦选择(区域可选); 增强型智能伺服AF 、EV-3～18(对应F2.8光束的中央自动对焦点,单次自动对焦,23℃,ISO100)、触摸屏,LCD显示屏 | 台 | 2 |
| 6 | 照相机 | 2620万像素、CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）、3:2长比宽、自动、手动、添加除尘数据、JPEG、RAW（14位，佳能原创）可以同时记录RAW+JPEG、自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3、 24-105mm、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 、最近对焦距离 约0.4米 、最大放大倍率 *3 约0.3倍 、 驱动系统 STM+导螺杆型单元 | 台 | 2 |
| 7 | 摄像机 | 约 2000 万像素（总像素） 、约 1420 万像素（有效像素）、ND 滤镜 关： 清晰 1： 1/4ND、、2： 1/16ND 3： 1/64ND、使用 NP-F770 电池时大约 260 分钟（录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps）、HDMI 接口（A 型） | 台 | 1 |
| 8 | 背景架及背景布 | 根据甲方实际场地定制（电动6轴，长度根据实际布局位置进行调节电动六轴及配套6色背景布） | 套 | 1 |
| 9 | 拍摄台 | 根据甲方实际场地定制（1X2米） | 个 | 2 |
| 10 | 摄影灯 | 闪光指数：80、电源电压：AC100~120v/60HZ或AC200~240/50HZ、闪光功率调控：OFF6.0~10.0(1/16~1/1、造型灯功率：150W、回电时间：0.1~1.0S、闪光触发控制方式：同步线插孔光控感应，试闪按钮，无线控制插座、闪光灯能量：400W、色温：5600+200K、造型灯档位：5%~100%、闪光灯持续时间：1/2000~1/800S、保险丝：5A | 套 | 1 |
| 11 | 教师桌 | 根据甲方实际场地定制（1500*650*9001、台面：一体化台面，采用25mm厚防静电、防火、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的富美家防火板精加工而成，经久耐用、造形美观。 2、台身：采用E1级三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、脚垫：采用ABS模具注塑，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 4、规格：边长900mm，高度750mm，带键盘及主机托盘）） | 张 | 1 |
| 12 | 教师椅 | 弓形椅(符合人体工学、健康、舒适、无异味等)尺寸：130cm*75cm，承重200公斤以上 | 个 | 1 |
| 13 | 学生凳 | 根据甲方实际场地定制（学生凳：高44*长35*宽25，聚氰氨贴面加PVC封边、圆角，钢板卷边作底托，凳腿使用20mm*40mm*1mm钢质方管。） | 个 | 50 |
| 14 | 实训室门牌 | 定制（尺寸：宽：25cm高：35cm。高清画面设计制作、双层亚克力板雕刻） | 套 | 2 |
| 15 | 实训室玻璃框 | 定制（尺寸：宽：80cm高：120cm。高清画面设计、双层玻璃、磨斜边、打同心眼、广告钉安装、画面内容可更换） | 套 | 4 |
| 16 | 文化墙画框 | 定制（尺寸：宽：60cm高：120cm。高清画面设计制作、加木制边框安装） | 套 | 4 |
| 17 | 专业摄影遮光窗帘 | 定制：2M*M2滑道2米（加厚全遮光布、无异味，无污染，符合欧盟环保标准,反射热辐射、紫外线，并且不完全反射可见光线，能使室内保持柔和光线） | 套 | 5 |
| 18 | 标语 | 定制（尺寸：40CM*80CM高清画面设计制作、加木制边框安装) | 套 | 4 |
| 19 | 辅材及施工费用 | 1、包括：货物搬运、安装调试、施工及所有辅材。2、所有辅材达到国家标准的名牌产品；安装达到国家施工行业规范；电源线：知名品牌，国标电源线用铜线。施工费用：电源线路的安装施工调试.布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护。多媒体设备的布线与其它电源线都要用PVC槽保护，不能有明线裸露在外面 | 批 | 1 |

（三）平面制作工作室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | CPU:Intel Core I5-7500（主频≥3.4GHz，缓存≥3M） 主板:Intel B250及以上，支持硬盘RAID，集成TPM芯片，搭建可信赖平台 内存:8G DDR4 2400MHz 内存，最大支持32G内存容量； 显卡:Nvidia GTX1060 3G GDDR5 以上独立显卡，支持VGA 和HDMI 和DVI输出 声卡:集成HD Audio，，主机前后具备麦克风/音频接口，支持CTIA耳麦的通用音频插孔，方便易用 硬盘:1000G SATA3 7200rpm 硬盘NMVE固态硬盘； 网卡:千兆以太网卡 显示器：21.5显示器IPS屏，屏幕比例16:9，支持VGA和DP接口，可壁挂 防水键盘、抗菌鼠标； 接口：6个USB 3.0接口、PS/2接口、 串口 ； 电源：110/220V 180W 85Plus节能电源 | 台 | 8 |
| 2 | 喷墨打印机 | 幅面：A3喷墨打印机：最高分辨率：5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）黑白打印速度：黑白约ISO15ipm （A4，普通模式）,黑白约30ppm（A4，经济模式） 彩色打印速度：彩色约ISO5.5ipm （A4，普通模式）,彩色约17ppm（A4，经济模式）兼容系统:Windows XP/ XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1Mac OS X 10.5.8，10.6. x，10.7.x，10.8.x，10.9.x接口:高速USB接口（兼容USB 2.0规格）A3+，A3，B4，A4，A5，A6 | 台 | 1 |
| 3 | 图形工作站 | CPU:Intel Xeon 4112， 2.6 2400MHz 4C; 芯片组：英特尔® C622 内存：16G 2666MHz DDR4 nECC 显卡： NVIDIA Quadro P2000系列专业显卡，显存：5GB 硬盘1：:1T 7200 转SATA 硬盘2：1T 7200 转SATA | 台 | 1 |
| 4 | 显示器 | 面板类型:TN、面板尺寸:21.5英寸、屏幕比例：16:9、最佳分辨率：1920 x 1080@60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 键盘鼠标套装 | 连接方式：无线传输频率：2.4GHz接收器：nano接收器接收范围：15m | 套 | 1 |
| 6 | 稳压器 | 功率：30KW；三相;类型 滑动式交流稳压器 输出电流 45.6（A）输入电压 280-430（V） 输出电压 380（V） 输出功率 30K（W）频率范围 50/60HZ 工作温度 -15~40℃ 工作湿度 ＜90%标称容量 30KVA 绝缘电阻 /（MΩ） 外形尺寸 440*410*880相数 3相 响应时间 0.5S 效率 95% | 台 | 2 |
| 7 | 机柜 | 19英寸国际标准(高300宽550深420) | 个 | 2 |
| 8 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 、 二层、传输速率 10/100/1000Mbps 、交换方式 存储-转发 、背板带宽 256Gbps 、 包转发率 78Mpps 、MAC地址表 32K、端口结构 非模块化、 端口数量 52个 、端口描述 48个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口 | 个 | 1 |
| 9 | 打印机 | 黑白激光多功能一体机、打印、复印、扫描、A3幅面、打印速度31Pmm、打印分辨率：1200×1200dpi、0秒预热 、 支持无线/有线网络打印 、打印语言PCL6，PCL5c，PostScript3、84种PCL字体，84种PCL6字体，83种Postscript字体、3英寸液晶触摸屏（彩色图形）、750MHz处理器、 256MB内存 | 台 | 1 |
| 10 | 彩色激光打印机 | 黑白彩色同速；分辨率：3600dpi有效输出；内存：1G；内置120G加密存储；处理器：800MHz；输入：100页手动进纸盒+250页+500页纸盒+附加3个500页纸盒和底座；输出：250页出纸盒；月打印负荷：120000页/月；接口：USB 2.0，嵌入式网络打印服务器；打印语言：PCL 6，PCL 5c，PS 3仿真；标配自动双面打印单元；支持USB直接打印，支持ePrint； 耗材型号：黑色13500页（CE270A），彩色15000页（CE271A/72A/73A）。 不支持J7972G（EIO接口、1284B并口卡） | 台 | 1 |
| 11 | 无线胶装机 | 面式无线手动胶装机、工作幅度320*288mm、最大装订厚度40mm、预热10分钟左右 | 台 | 1 |
| 12 | 数控裁切机 | 液压切纸机 程控数控操作、裁切尺寸520mm、裁切厚度80mm、压纸方式液压、超大尺寸液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 13 | 压痕机 | A4手动压痕机、压痕厚度340mm、压痕效果虚线、双线、单线 | 台 | 1 |
| 14 | 打孔机 | 高性价比装订机、双手柄设计、环绕式打孔手柄、全抽刀设计、边距可调、打孔能力：20张复印纸/每次 | 台 | 1 |
| 15 | 写真机 | 画面质量媲美日本同类压电写真机； 自动收料，送料结构； 双头、四头标配智能型红外线加热，风干系统； 整机经过严格测试，稳定可靠，可以胜任大批量生产； EP320双头/四头可打印整卷3.2m材料，尤其适合高精度喷绘布制作，两卷1.27m材料可以同时打印 | 台 | 1 |
| 16 | 刻字机 | 画面质量媲美日本同类压电写真机； 自动收料，送料结构； 双头、四头标配智能型红外线加热，风干系统； 整机经过严格测试，稳定可靠，可以胜任大批量生产； | 台 | 1 |
| 17 | 条幅机 | 操作简单、噪音低、精度高、速度快、体积小、装配简单。支持网线，USB打印，支持各种U盘脱机打印；单台电脑通过路由器，交换机等设备完全控制多台打印设备工作；打印接口：U盘脱机、网口 进布宽度：1000mm 实际打印宽度：768mm 重复精度：5mm 打印速度：120-220m/h 打印介质：普通激光条幅布 机器功率：500-800W 电源规格：AC220V 频率50/60Hz | 台 | 1 |
| 18 | 背景墙 | 定制（文字和简易装修，3M*1.5M） | 组 | 1 |
| 19 | 办公桌 | 根据甲方实际场地定制（1500*650*9001、台面：一体化台面，采用25mm厚防静电、防火、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的富美家防火板精加工而成，经久耐用、造形美观。 2、台身：采用E1级三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、脚垫：采用ABS模具注塑，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 4、规格：边长900mm，高度750mm，带键盘及主机托盘）） | 张 | 1 |
| 20 | 办公椅 | 仿真皮高靠背(符合人体工学、健康、舒适、无异味、高度可调节等)尺寸：150cm*75cm，承重200公斤以上 | 个 | 3 |
| 21 | 文件柜 | 尺寸：1800mm*850mm*390mm、材质：采用一级（0.4mm）优质冷轧钢板，表面经过磷化处理。 | 个 | 5 |
| 22 | 实训中心电子屏 | 1、尺寸：4*2M 2、显示设备参数:像数点间距：2.5mm 像素密度：160000Dots/㎡ 像素构成：1R1G1B 灯管封装：2020单元板分辨率：128*64=8192Dots 重量：0.45kg±0.05kg 结构特点：灯驱合一尺寸(长*宽*厚)：320mm*160mm*13mm 输入电压(直流)：4.5±0.1v最大电流：5.2A±0.1A 单元板功率：≤23.4W驱动方式：1/32 扫恒流驱动40A 电源带单元板数：5-6 张80A 电源带单元板数：10-11张。 3、箱体技术参数：压铸铝箱(长*宽*厚)：640mm*640mm*80m（含模组） 箱体分辨率：256*256=65536 Dots箱体面积：0.4096㎡箱体重量：10.8kg±0.05 kg最大功耗（模组功率*一个箱体的模组个数）：187.2W平均功耗（最大功率的 1/2）：93.6W配电功率(电源利用率 78%即最大功率÷78%)：240W。 4、屏体控制参数：亮度：≥600cd/㎡亮度均匀性:＞0.95屏幕水平视角:140±10 度屏幕垂直视角:130±10度最佳视距:≥2.5m使用环境:室内每平方模组最大功率:≤457.2W/㎡配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）:≤690.3W。 5、使用用寿命：≥10 万小时 平均无故障时间：≥1 万小时衰减率(工作 3 年)：≤15％连续失控点：0离散失控点：＜0.0001，出厂时为 0盲点率：＜0.0003 | 套 | 2 |
| 23 | 实训室门牌 | 定制（尺寸：宽：25cm高：35cm。高清画面设计制作、双层亚克力板雕刻） | 套 | 2 |
| 24 | 实训室玻璃框 | 定制（尺寸：宽：80cm高：120cm。高清画面设计、双层玻璃、磨斜边、打同心眼、广告钉安装、画面内容可更换） | 套 | 4 |
| 25 | 文化墙画框 | 定制（尺寸：宽：60cm高：120cm。高清画面设计制作、加木制边框安装） | 套 | 4 |
| 26 | 窗帘 | 定制（尺寸：宽：300cm高：250cm。细磨毛双面绒遮阳布，加罗马杆、辅材带安装） | 套 | 4 |
| 27 | 标语 | 定制（尺寸：40CM*80CM高清画面设计制作、加木制边框安装) | 套 | 4 |
| 28 | 辅材及施工费用 | 1、包括：货物搬运、安装调试、施工及所有辅材。2、所有辅材达到国家标准的名牌产品；安装达到国家施工行业规范；电源线：知名品牌，国标电源线用铜线。施工费用：电源线路的安装施工调试.布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护。多媒体设备的布线与其它电源线都要用PVC槽保护，不能有明线裸露在外面 | 批 | 1 |

（四）动画制作实训室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体触控一体机 | 一、整体设计要求 1.前置九组便捷物理按键，可设置声音、频道、开关机等。按键与前框表面齐平，无突出感，任意按下无卡顿感，按键防水、防尘，易维护，在不拆卸整机情况下可徒手更换按键。 2.前置4路常用接口，端口横向设计，拥有前置HDMI和触摸USB接口，以及2路双系统自适应USB接口，其中至少1路为USB3.0接口。无需拔插，不论Android或Windows系统，自适应USB皆可快速读写U盘、硬盘等外接设备资源内容，高清无卡顿播放图片、音视频和课件等。 3.拥有前置MHL移动终端高清影音标准接口。 4.整机左右两侧各17组物理快捷触摸按键，可快速实现主页、静音、信号源切换、分辨率调整、书写、擦除、翻页等功能，让操作更轻松。 二、电视系统参数 1.屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2.图像物理高清分辨率1920×1080 满足数字全高清1080P要求。 3.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding))；（提供需提供权威检测机构出具的相关检测报告并加盖厂家公章） 4.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*2，VGA*2，分量*1，USB*2，音频*1,TF卡*1前置端子：HDMI/MHL*1二合一，PC USB*1，TV USB*1,Touch USB*1；输出端口：SPDIF*1，AV*1，VGA*1；视频/伴音制式:PAL DK/I/BG NTSC M/N 5.产品红外触摸技术同时具有“触控检测系统”、“触控终端及其触摸感应电路”和“红外激光触 摸装置及触摸检测方法”。 三、电脑参数 1.CPU: INTEL I5-4430及以上 2.内存：≥DDR3 8G 3.SSD硬盘：≥500G 四、高拍仪参数：外观尺寸：≥390*320*80（长*宽*厚）500万像素，多分辨率选择，传输可达30帧以上；支持USB2.0接口; ≥800TVL，1千6百万色全彩色；顶部超高亮LED。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体教室控制软件 | 可运行于Windows XP/Win7/Win8/Win10操作系统上，主要在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学的非常好的软件产品，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。它专门针对电脑教学和培训网络开发，可以非常方便地完成电脑教学任务，包括屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、同步文件传输、提交作业、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等. | 套 | 1 |
| 3 | 计算机 | CPU:Intel Core I5-7500（主频≥3.4GHz，缓存≥3M） 主板:Intel B250及以上，支持硬盘RAID，集成TPM芯片，搭建可信赖平台 内存:8G DDR4 2400MHz 内存，最大支持32G内存容量； 显卡:Nvidia GTX1060 3G GDDR5 以上独立显卡，支持VGA 和HDMI 和DVI输出 声卡:集成HD Audio，，主机前后具备麦克风/音频接口，支持CTIA耳麦的通用音频插孔，方便易用 硬盘:1000G SATA3 7200rpm 硬盘NMVE固态硬盘； 网卡:千兆以太网卡 显示器：21.5显示器IPS屏，屏幕比例16:9，支持VGA和DP接口，可壁挂 防水键盘、抗菌鼠标； 接口：6个USB 3.0接口、PS/2接口、 串口 ； 电源：110/220V 180W 85Plus节能电源 | 台 | 52 |
| 4 | 实训桌 | 定制（实训桌：1、台面：一体化台面，采用25mm厚防静电、防火、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的富美家防火板精加工而成，经久耐用、造形美观。 2、台身：采用E1级三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、脚垫：采用ABS模具注塑，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 4、规格：边长900mm，高度750mm，带键盘及主机托盘） | 套 | 52 |
| 5 | 学生凳 | 定制（高44*长35*宽25，聚氰氨贴面加PVC封边、圆角，钢板卷边作底托，凳腿使用20mm*40mm*1mm钢质方管。） | 把 | 52 |
| 6 | 教师桌 | 定制：（1500*650*9001、台面：一体化台面，采用25mm厚防静电、防火、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的富美家防火板精加工而成，经久耐用、造形美观。 2、台身：采用E1级三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、脚垫：采用ABS模具注塑，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 4、规格：边长900mm，高度750mm，带键盘及主机托盘）） | 张 | 1 |
| 7 | 教师椅 | 弓形椅(符合人体工学、健康、舒适、无异味等)尺寸：130cm*75cm，承重200公斤以上 | 个 | 1 |
| 8 | 稳压器 | 功率：30KW；三相;类型 滑动式交流稳压器 输出电流 45.6（A）输入电压 280-430（V） 输出电压 380（V） 输出功率 30K（W）频率范围 50/60HZ 工作温度 -15~40℃ 工作湿度 ＜90%标称容量 30KVA 绝缘电阻 /（MΩ） 外形尺寸 440*410*880相数 3相 响应时间 0.5S 效率 95% | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 19英寸国际标准(高300宽550深420) | 个 | 1 |
| 10 | 交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口,交流供电支持MAC地址过滤和端口过滤功能，能有效防范黑客、病毒攻击，提供安全可靠的网络服务。 采用无风扇静音设计，降低整机功耗的同时，让您免除噪音的烦扰。 整机遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网），提供端口低耗电闲置模式，大幅度降低功耗。 可根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠。 | 个 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8个10/100Base-TX以太网端口,国标交流适配器提供LACP、STP/RSTP/MSTP等功能，可有效实现链路扩展及备份。 SNMP管理型交换机支持高达8个MSTP实例，让组网无忧。 支持丰富的安全特性 | 个 | 8 |
| 12 | 实训室门牌 | 定制（尺寸：宽：25cm高：35cm。高清画面设计制作、双层亚克力板雕刻） | 个 | 2 |
| 13 | 实训室玻璃框 | 定制（尺寸：宽：80cm高：120cm。高清画面设计、双层玻璃、磨斜边、打同心眼、广告钉安装、画面内容可更换） | 个 | 4 |
| 14 | 文化墙画框 | 定制（尺寸：宽：60cm高：120cm。高清画面设计制作、加木制边框安装） | 个 | 4 |
| 15 | 窗帘 | 定制（尺寸：宽：300cm高：250cm。细磨毛双面绒遮阳布，加罗马杆、辅材带安装） | 个 | 4 |
| 16 | 标语 | 定制（尺寸：40CM*80CM高清画面设计制作、加木制边框安装) | 个 | 4 |
| 17 | 辅材及施工费用 | 1、包括：货物搬运、安装调试、施工及所有辅材。2、所有辅材达到国家标准的名牌产品；安装达到国家施工行业规范；电源线：知名品牌，国标电源线用铜线。施工费用：电源线路的安装施工调试.布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护。多媒体设备的布线与其它电源线都要用PVC槽保护，不能有明线裸露在外面 | 批 | 1 |

（五）网络综合实训室设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机散件 | I3-7100/8G内存/1TB硬盘/240 2G独显/机箱电源300W/21.5寸显示器/键盘鼠标套件 | 套 | 39 |
| 2 | 计算机维修工具包 | 4"迷你斜嘴钳，5"迷你尖嘴钳，十字胶柄螺丝刀#0*125mm，十字胶柄螺丝刀#0*150mm，一字胶柄螺丝刀3*125mm，一字胶柄螺丝刀3*150mm，工具包 | 套 | 40 |
| 3 | 路由器 | 1、模块化结构设计，业务槽位数量≥5个； 2、千兆广域网电口≥4个，高速同异步串口，可同时支持V35和V28≥2个 3、包转发率≥1.5Mpps 4、支持静态路由、直连路由、默认路由、RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4，IS-IS，PBR策略路由、FastSwitch、Load-Balance。 5、支持MPLS及MPLS VPN，支持VPLS等L2 VPN和MPLS/BGP L3 VPN，支持三种跨域方式，支持VRF、AtoM 6、支持IPv4向IPv6的基本过渡技术：手工配置隧道、自动配置隧道、6to4隧道、硬件实现NAT-PT等； 7、拥塞管理PQ/CQ/WFQ/CBWFQ、流量分类CAR、拥塞避免策略（RED、WRED）、流整形GTS（Generic Traffic Shaping）、资源预留RSVP，支持智能弹性带宽管理，支持P2P下载、IM聊天等应用程序的一键过滤 8、支持VPN功能：支持L2TP、GRE、IKE、IPSec、DMVPN、EZVPN，支持DES，3DES，AES等加密算法 9、支持访问控制列表，基于源地址、目的地址、源端口、目的端口和时间段的过滤 10、高可靠性方面：支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，实现路由的快速切换 | 套 | 2 |
| 4 | 串口V35线缆 | DB60(针)—1×DB34 DCE(孔)+1×DB34DTE(针)，V.35 1拖2混合型线缆，适用于，标配2T端口及MR-WIC-2T、MR-NM-4T、SIC-2T模块；多业务路由器HIC-2T、HIM-4T接口卡 | 根 | 2 |
| 5 | 二层交换机 | 1、24个10/100/1000M电口，前置电源，提供产品图片 2、4个SFP端口 3、交换容量250G。 4、包转发速率90Mpps，全线速。 5、mac地址表容量16K,组播mac地址1K,支持基于vlan的mac数量限制,基于端口的mac数量限制； 6、Vlan表项4K。 7、支持堆叠24个，支持集群管理数量24个。 8、支持BOOTP，IPv4/IPv6 SNTP/NTP ，IPv4/v6 DNS Client，支持sFlow流量监控，支持Reset一键还原，• G.8032，<50ms收敛速度 9、支持端口LED Shut-off 支持802.3az能效以太网EEE，无风扇静音设计，降低噪音，温度告警 10、支持IP ACL，基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配 11、支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段进行报文匹配 支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能，AC-80完全硬件线速实现，不影响转发性能。 | 套 | 2 |
| 6 | 三层虚拟化交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个combo千兆光口，≥4个10G SFP+ 光口 2、交换容量≥598Gbps，需提供官网截图 3、包转发率≥222Mpps，需提供官网截图 4、支持≥1个独立的告警专用端口（Alarm Port）， 5、支持USB接口≥1， 6、支持内置双AC冗余电源 7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+， 8、支持VRRP，VRRP v3， 9、支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping， 10、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ， 11、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6， 12、支持N:1虚拟化实训功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）， 13、实配万兆SFP+铜缆套件，3米，适用于同型号交换机万兆SFP+接口，用于VSF虚拟化连接实训 14、★提供工信部IPv4和IPv6进网许可证复印件 | 套 | 2 |
| 7 | 防火墙 | 1、必须具备：SSL VPN功能、防火墙功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、带宽（流量）管理功能、上网行为管理功能的纯硬件网络安全设备。 2、采用非X86多核架构，处理器为多核心以上并行处理CPU，要求提供9GE，所有端口必须能够自定义局域网口和广域网口），USB接口≥1个,用于外接移动硬盘存储日志，系统升级，防火墙吞吐量≥2Gbps，最大并发会话数≥20万，每秒新建会话数≥20000，入侵防御（IPS）吞吐量≥250Mbps，防病毒（AV）吞吐量≥100Mbps，IPsec VPN吞吐率≥500Mbps，（采用AES256+SHA-1），最大IPSEC VPN隧道数≥512条，SSL VPN用户最大支持128个并发用户 3、必须支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP+、RIPv1/v2、RIPng（动态路由协议非透传）支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表 4、支持AP模式，AA模式，且透明模式下可支持AP模式 5、可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等攻击，会话控制(基于源/目的/Service)，基于安全区段和Profile的安全防护，要求支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用 6、支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)，支持客户端硬件特征码绑定认证，支持登陆SSLVPN后自动打开可客户化定制的网页，必须支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面。（要求提供产品界面截图） 7、内置IPS特征库，特征规则数量超过3000条。在保障合法应用正常运转的前提下，提供对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破2解等恶意流量的检测和阻断 有效抵御SQL注入、XSS注入，外链检查、CC防护等。内置病毒（AV）特征库，病毒库可以在线更新、本地更新 8、内置应用特征库，要求可升级。应用程序特征库不少于1300种，智能终端应用不少于200种。 9、支持10个配置文件并存，并支持配置回滚 | 套 | 2 |
| 8 | 无线交换机 | 1、固化支持10/100/1000BASE-T POE端口≥24个，千兆SFP端口≥4个；可同时作为三层汇聚PoE交换机使用； 2、最大管理AP数≥72； 3、最大交换能力≥110GbpsGbps；包转发速率≥41Mpps；Vlan数4K； 4、独立的硬件盒式无线控制器形态，支持对本次招标的所有型号AP（802.11a/b/g/n/ac）统一管理； 5、支持基于ASIC硬件的IPv6转发方式，支持IPV4/V6双栈、6to4隧道、IPv4 over IPv6 隧道； 6、支持Portal认证、MAC认证、802.1X认证；支持外部AD、Radius和LDAP认证； 7、支持内置Portal认证功能，支持Portal页面可自定制功能； 8、支持微信认证、短信认证、微博认证； 9、AP向AC注册支持AP mac地址认证，支持AP口令密码认证，支持AP、AC双向数字证书的认证 ； 10、支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制； 11、支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用； 12、交流电源模块（220V，150W） | 套 | 1 |
| 9 | PoE适配器 | 10/100/1000Mbps单端口802.3at PoE模块，最高输出功率为30W | 台 | 1 |
| 10 | 无线AP | 1、10/100 /1000Base-T端口≥1个 2、考虑美观，采用全内置天线 3、支持PoE供电和电源适配器供电 4、完全符合IEEE802.11 b/g/n/ac标准，最高无线数据传输速率可达1.17Gbps； 5、支持不少于32个SSID(虚拟AP)，每个SSID可单独配置安全策略，认证方法，RADIUS服务器和VLAN ID，支持瘦AP模式/胖AP模式切换，支持WPA/WPA2,TKIP 和 PSK，802.11i AES，以实现增强型无线安全功能 6、支持802.1x认证 7、可以接受本次采购的无线网络实训系统进行集中管控 | 台 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 1、包括：货物搬运、安装调试、施工及所有辅材。2、所有辅材达到国家标准的名牌产品；安装达到国家施工行业规范；电源线：知名品牌，国标电源线用铜线。施工费用：电源线路的安装施工调试.布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护。多媒体设备的布线与其它电源线都要用PVC槽保护，不能有明线裸露在外面 | 项 | 1 |

注：网络综合实训室提供的网络设备必须为同一品牌产品。

（六）物流综合实训中心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储物流一体化系统 | （一）总体要求： 1、功能主要包括订单管理、客户管理、收货管理、出货管理、货物管理、库存管理、物流成本管理、基本信息维护、系统管理、系统维护、统计查询管理、可追溯管理、运输车辆管理、运输调度管理、运输线路管理、配送调度管理、配送派车管理、货物交接管理、财务管理等功能模块。 2、后台系统包括人员管理，基本信息管理，权限管理等功能。 （二）技术参数： 1.基于B/S架构，能够满足sqlserver,oracle,mysql等数据库； 2.能够实现不少于5种入库流程业务，自动和手动两种方式按照货品和按照货位分配储位； 3.能够实现不少于10种出库流程业务6种出库管理原则； 4.能够根据通道，货架的实景场地实现拣货路径最短优化，拣货单自动生成打印等功能； 5.能够实现货品ABC管理，货品正次品转换管理，货品包装单位转换管理； 6.能够实现多种库存管理方式（客户相邻原则，货品相邻原则，货品周转率存储货品等）； 7.能够实现基于业务流程企业实际应用单据（订单，调度单，储位分配单，派工单，入库单，出库单，盘点单）的打印； 8.集成可追溯系统，实现基于二维条码，RFID的物流跟踪追溯功能； 9、运输系主要包括调度分配、行车管理、GPS车辆定位系统、车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块。 10.能够按照日，月，年实现出入库，库存，订单，财务结算的统计报表，能够按照客户实现出入库，库存，订单，财务结算的统计报表； 11、运输系主要包括调度分配、行车管理、GPS车辆定位系统、车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块。 业务流程：从业务受理开始（托运单）→运输调度（配车计划）→货物运输（通过GPS、中转站、条形码及网上查询对货物进行及时跟踪）→货物验收→统计处理（包括定单，车辆，人员等）→财务结算→报表打印等。 12、财务核算：主要针对商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据 13、投标需提供软件的配送业务流程图及功能说明。 | 套 | 1 |
| 2 | 条码打印系统 | 与一体化业务系统配套使用、条码器中可以存储近5万条左右固定资产的编码，使盘点速度提高了90%以上，同时还避免了重复盘点或错盘。读入条码结束后，将条码识别器与电脑通过计算机相连接，迅速地获得资产的实际情况，通过组合查询可立即发现资产短缺、溢余等变化情况还有其他一些情况,根据选定的固定资产自动生成粘贴于固定资产实物上的条形码。 | 套 | 1 |
| 3 | 业务流程图 | 2M*2M：主要包括订单管理、客户管理、收货管理、出货管理、货物管理、库存管理、物流成本管理、基本信息维护、系统管理、系统维护、统计查询管理、可追溯管理、运输车辆管理、运输调度管理、运输线路管理、配送调度管理、配送派车管理、货物交接管理等流程图 | 套 | 2 |
| 4 | 实训基地介绍 | 2M*4M：实训基地介绍：从业务受理开始（托运单）→运输调度（配车计划）→货物运输（通过GPS、中转站、条形码及网上查询对货物进行及时跟踪）→货物验收→统计处理（包括定单，车辆，人员等）→财务结算→报表打印等介绍 | 套 | 1 |
| 5 | 业务岗位职责 | 1M*0.8M业务受理开始、运输调度、货物运输、货物验收、统计处理、财务结算、报表打印等，岗位及职责详细划分。 | 套 | 8 |
| 6 | 各岗位标识牌 | 桌面式岗位标识牌：整体尺寸30x10cm、材质：3mm亚克力 | 块 | 9 |
| 7 | 企业级无线基站 | 5G室外无线基站、867M、2个网口、结合室 外5G天线进行无线传输 5G室外全赂天线，12DBI、360度、1公里 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机、336Gbps/3.024Tbps、48个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN交换功能、支持SuperVLAN | 个 | 1 |
| 9 | 服务器 | 1、 国产，非OEM或贴牌产品，2U机架式高性能服务器； 2、8盘位热插拔单电 2颗 至强八核 E5-2620v4 处理器 256G丨3*4T SAS 3、 支持≥24个内存插槽； 4、 RAID：可选配支持RAID0、 1、 10、 5、 50、 6、 60等， 支持Cache超级电容保护， 提供RAID状态迁移、 RAID配置记忆、 自诊断、 Web远程设置等功能； 5、 IO扩展：最高支持9个PCIE扩展插槽； 6、 可选配2个GE接口或4个GE接口或2个10GE接口或2个56G FDR IB接口， 7、 管理功能：可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；4.提供黑匣子Black Box功能；5.具备临终一屏功能； 8、 电源及配件：1+1冗余，，支持热插拔；DVD-RW光驱；导轨； | 台 | 1 |
| 10 | 计算机 | CPU:Intel Core I5-7500（主频≥3.4GHz，缓存≥3M） 主板:Intel B250及以上，支持硬盘RAID，集成TPM芯片，搭建可信赖平台 内存:8G DDR4 2400MHz 内存，最大支持32G内存容量； 显卡:Nvidia GTX1060 3G GDDR5 以上独立显卡，支持VGA 和HDMI 和DVI输出 声卡:集成HD Audio，，主机前后具备麦克风/音频接口，支持CTIA耳麦的通用音频插孔，方便易用 硬盘:1000G SATA3 7200rpm 硬盘NMVE固态硬盘； 网卡:千兆以太网卡 显示器：21.5显示器IPS屏，屏幕比例16:9，支持VGA和DP接口，可壁挂 防水键盘、抗菌鼠标； 接口：6个USB 3.0接口、PS/2接口、 串口 ； 电源：110/220V 180W 85Plus节能电源 | 台 | 16 |
| 11 | 条码打印机 | 热敏/热转印、分辨率:203dpi、打印宽度:104mm、标签宽度:25.4-114、内存:2M | 台 | 1 |
| 12 | 空调 | 120LW:功能制冷类型冷暖匹数5匹及以上定频/变频定频能效等级3级（3级以上）电辅加热支持适用面积(平方米)41㎡-60㎡制冷量(W)12000W制冷功率(W)3896W制热量(W)13500W制热功率(W)3960W | 台 | 2 |
| 13 | 复印打印扫描一体机 | A3幅面复印机、打印复印扫描、打印复印速度23页、标配纸合250页、复印尺寸A3，A4，A5，B4，B5，Oficio 216×340，8K，16K 扫描类型：D-CIS、最大扫描尺寸（平板/ADF）：297×432mm、支持有线网络打印、月印量50000页 | 台 | 1 |
| 14 | 专业单反照相机 | 可以同时记录RAW+JPEG、L（大）：约2600万像素（6240×4160）M（中）：约1150万像素（4160×2768）S1（小1）：约650万像素（3120×2080）S2（小2）：约380万像素（2400×1600）RAW：约2600万像素（6240×4160）M-RAW：约1460万像素（4680×3120）S-RAW：约650万像素（3120×2080）※万位数四舍五入、自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3、TTL辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测、包、32G卡、UV镜 | 台 | 1 |
| 15 | 背景架及背景布 | 电动六轴及配套6色、背景布背景架：宽3M、背景布：无纺背景布3*6M（与全智能专业摄影灯及专业单反照相机）配套使用 | 套 | 1 |
| 16 | 多功能摄影拍摄台 | 新型便捷背景板支架，角度、高度全能调解，重量轻，携带方便，可快速组装和拆卸，优质粗铝管，100*200CM,自带铝管*16夹子*8PVC板*1 | 个 | 1 |
| 17 | 全智能专业摄影灯 | 闪光指数：80、电源电压：AC100~120v/60HZ或AC200~240/50HZ、闪光功率调控：OFF6.0~10.0(1/16~1/1、造型灯功率：150W、回电时间：0.1~1.0S、闪光触发控制方式：同步线插孔光控感应，试闪按钮，无线控制插座、闪光灯能量：400W、色温：5600+200K、造型灯档位：5%~100%、闪光灯持续时间：1/2000~1/800S、保险丝：5A | 套 | 1 |
| 18 | 仓储货架 | 根据甲方实际场地定制(200CM*200CM*60CM实承货架仓储货架层架180kg/层仓库货架) | 组 | 8 |
| 19 | 仓储专业移动PDA | 与一体化业务系统软件完全匹配、支持联通/移动/电信（4G/3G/2G）、Android5.1系统、4.7英寸、续航8小时、支持一维、二维码集数据采集、数据处理、无线传输等功能为一体的安卓工业PDA，该系列支持超高频单标签和多标签读取，读取距离远，读取数量多，整机稳定，适用于档案管理、畜牧溯源管理、服装盘点、珠宝盘点、仓储物流管理等。 | 台 | 2 |
| 20 | 多功能可移动电子秤 | 电子秤商用计价台秤30kg公斤、约1到2小时急速快充、高清大屏 | 台 | 1 |
| 21 | 多功能货物推车 | 货物搬运车：车板尺寸：78cm*48cn、车板材料：螺纹钢版、整车自重：18kg、车板厚度：2mm、车轮材料：聚氨酯、车轮直径：12cm、载重：不小于200kg | 辆 | 1 |
| 22 | 快递单专业打印机 | 与一体化业务系统软件完全匹、配热敏不干胶打印机 电子面单 条码标签打印机分辨率203DOI、打印速度150MM/S、打印宽度20-108MM、接口USB | 台 | 1 |
| 23 | 无线扫码枪 | 与一体化业务系统软件完全匹无线扫描枪商品条码枪二维影像扫描技术、一维二维随意切换、可扫一维二维、2.4G无线传输、双模式、支持存储5000条、待机时间长、自动开关机、防震抗摔、使用寿命长、震动功能提醒、防止漏扫、时尚外观。 | 个 | 3 |
| 24 | 针式票据打印机 | 发票/单据/快递单打印机票据针式打印机80列平推针式 、点阵击打式 、24针、7份（1份原件+6份拷贝）、USB2.0，IEEE-1284接口 | 台 | 1 |
| 25 | 可升降式人字梯 | 铝合金人字升降梯2米升4米毛重: 10kg 非绝缘承重等级: 150kg | 个 | 1 |
| 26 | 隔断屏风 | 可折叠移动高隔断板式（尺寸：高：180CM宽：100CM厚：5CM）、铝合金包边、加厚铝合金脚、优质灵活万向轮、落地墙挡板可折叠隔墙板、带轮可折叠屏风、美观大方、收放灵活、耐磨、耐划痕、耐烫、耐污染等。 | 组 | 16 |
| 27 | 专业半自动打包机 | 1-12号纸箱胶带打包机左右输送传带、最小封箱尺寸80*90mm、最小封箱尺寸300*400mm 、台面高度740-900mm、封箱胶带宽度30mm-48mm | 台 | 1 |
| 28 | 专业环保周转箱 | 定制（净重: 1kg纯色适用人群: 大众适用空间: 户外风格湖蓝色材质: 塑料+盖子，环保无异味） | 个 | 20 |
| 29 | 包装及耗材 | 标签纸：40*20、40*25、40*30、50*20、50*30、50*50、50*60各10卷（环保、无异味） | 卷 | 70 |
|  |  | 全树脂碳带：要求：打印清晰、自己保持时间长久、115宽*300M，适用材质：PET/PVC亮白标签、亚银纸、合成纸、珠宝标签、线缆标签等， | 卷 | 5 |
|  |  | 加厚快递包装袋各2卷*100个：28*42、38*52、42*52、40*55、45*55、40*60、45*60、50*60、50*65、50*70、60*70、50*75、50*80、60*80 | 卷 | 28 |
| 30 | 物流快递防挤压纸箱 | 定制（尺寸：57*35*57CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 2 |
|  |  | 定制（尺寸：35*19*23CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 10 |
|  |  | 定制（尺寸：29*17*19CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 15 |
|  |  | 定制（尺寸：26*15*18CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 20 |
|  |  | 定制（尺寸：23*13*16CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 20 |
|  |  | 定制（尺寸：21*11*14CM厚度: 4mm 层数: 3层瓦楞类型: BC瓦楞纸板材质: 耐水牛皮纸板，环保、无异味） | 个 | 50 |
| 31 | 地牛 | 车辆静止状态下满负荷载重为3000公斤、车辆运动状态下正常合理载重范围为2200公斤以内、货叉放低高度80、货叉升高高度190、转向轮180*50、承重轮70*80、货叉内宽365、货叉总宽685、货叉长度1200板厚4 | 辆 | 1 |
| 32 | 地秤 | 尺寸036*0.75、精度0.5KG、最大载重3吨、钢板厚度4mm | 台 | 1 |
| 33 | 托盘 | 1300*1100*150mm、网格九脚型、全新料HDPE（高密度低压聚乙烯）、静载：4000（kg）动载：1000（kg）适用范围：地面周转及仓储 | 个 | 8 |
| 34 | 多功能专业升降机 | 移动升降机4米固定式电动升降台单柱100KG/4米 单柱100KG/4米（充电款）类型: 移动式升降台额定载重: 250kg台面尺寸: 1320*600mm最高高度: 10m自重: 600kg | 辆 | 1 |
| 35 | 电话机 | 24种铃声、24首风格多样铃声62组8位来电存储、16组8位去电存储 预拨号及消号、回拨功能5级亮度调节功能5位本地码、计算机功能 闹钟功能、防盗功能、R键功能FSK/DTMF双制式兼容，FSK自动校时 | 部 | 5 |
| 36 | 办公柜 | 尺寸：1800mm*850mm*390mm、材质：采用一级（0.6mm）优质冷轧钢板，表面经过磷化处理，无毒无公害，防腐性好。 | 组 | 5 |
| 37 | 专业摄影遮光窗帘 | 尺寸：8m*3.5m 面料:用环保材料纳米技术研制而成，无异味，无污染，符合欧盟环保标准 滑道：8m铝合金滑道 | 批 | 1 |
| 38 | 实训室门牌 | 定制（尺寸：宽：25cm高：35cm。高清画面设计制作、双层亚克力板雕刻） | 套 | 2 |
| 39 | 实训室玻璃框 | 定制（尺寸：宽：80cm高：120cm。高清画面设计、双层玻璃、磨斜边、打同心眼、广告钉安装、画面内容可更换） | 套 | 4 |
| 40 | 文化墙画框 | 定制（尺寸：宽：60cm高：120cm。高清画面设计制作、加木制边框安装） | 套 | 4 |
| 41 | 窗帘 | 定制（尺寸：宽：300cm高：250cm。细磨毛双面绒遮阳布，加罗马杆、辅材带安装） | 套 | 4 |
| 42 | 标语 | 定制（尺寸：40CM*80CM高清画面设计制作、加木制边框安装) | 套 | 4 |
| 43 | 版面 | 定制（实训室功能及文化介绍：尺寸：2M*1M高清画面设计制作、加木制边框安装) | 块 | 2 |
| 44 | 辅材及施工费用 | 1、施工中用到的所有辅材必须达到国标； 2、安装达到国家行业施工规范； 3、电源线：知名品牌，国标铜线； 4、施工要求：计算机网络、软件安装调试及培训、摄影遮光窗帘安装、电源线路的安装施工调试。计算机网络教室布线要求电源线与网线要先放在PVC线槽内，并分槽放置，最外层再用钢槽保护，不能有明线裸露在外面 | 批 | 1 |

第五部分  评标标准和评标方法

一、投标文件初审

（一）资格性检查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目要求的特定资质要求 | 按投标人须知前附表序号1提供的相关证明文件清晰、有效。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 按投标人须知前附表序号5第1、2条提供的符合投标人自身性质的任意一项证明文件复印件清晰、有效。 |
| 3 | 良好的纳税记录 | 按投标人须知前附表序号5第4条提供的任意一项证明文件的复印件清晰、有效。 |
| 4 | 良好的缴纳社会保障资金的记录 | 按投标人须知前附表序号5第5条提供的任意一项证明文件的复印件清晰、有效。 |
| 5 | 员工工资 | 按投标人须知前附表序号5第6条提供的任意一项证明文件的复印件清晰、有效或原件真实有效。 |
| 6 | 银行开户许可证 | 按投标人须知前附表序号5第7条内容有效，完整、清晰、有效 |
| 7 | 投标保证金 | 按投标人须知前附表序号5第8条提供的内容完整、清晰、有效。 |
| 8 | 信用结果 | 按投标人须知前附表序号5第9条提供的“信用中国”或“中国政府采购网”内容有效，完整、清晰、有效。 |

说明：1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

（二）符合性检查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署 | 组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件第三部分投标人须知第12条的规定，签署和印章使用完整、有效。 |
| 2 | 投标文件的提供 | 投标文件按招标文件第二部分投标人须知前附表序号4的要求完整提交。 |
| 3 | 投标文件的有效期 | 投标函中承诺的投标文件有效期，符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号8的要求。 |
| 4 | 投标文件的报价 | 投标文件的报价符合招标文件第三部分投标人须知第9.4条的规定要求；包的报价未超出招标文件公布的预算。 |
| 5 | 交货期限、付款方式、售后服务、履约保证金及其他商务要求等 | 投标文件商务条款响应表中对招标文件第四部分商务技术要求中的商务要求作出实质响应。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 售后服务方案满足招标文件第四部分商务技术要求中商务要求的售后服务要求。 |
| 7 | 投标货物/服务的技术、服务方案 | 投标货物/服务的主要技术性能指标、规格、数量、服务方案实质性满足招标文件第四部分商务技术要求中的技术/服务需求。 此项审查根据投标人提供的产品技术文件/服务方案进行。 |
| 8 | 其他 | 投标人符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号2、序号3的规定；技术、服务没有超出招标文件可接受的偏差范围；投标文件没附有招标文件不能接受的条件 |
| 9 | 联合投标协议 | 联合体投标的提交符合招标文件规定的联合投标协议 |

说明：1、符合性检查的内容，经评标委员会认定的存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第18.5条规定的原则。

（三）特别说明：

1、招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

2、投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、政策性要求评审内容及标准

1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须投报国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

2、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，本项目采购的货物中如包含财政部、发改委发布的最新一期《节能产品政府采购清单》中“★”标注的国家强制性采购产品，以及同时属于财政部、环保部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，均须投报清单中的国家强制性采购产品。本文件有规定允许采购清单以外产品的除外。

投标货物中有节能产品、环境标志产品的，须按第七部分的格式如实填写节能产品明细表、环境标志产品明细表，同时，提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记；其中所投台式计算机还须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记，作为评定依据。包含有国家强制采购的节能、环保产品，而未投报清单中的产品，将导致投标无效。除国家强制采购的产品必须满足外，本项目鼓励投报清单中不属于国家强制性采购的产品，如包含的话。

3、本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

4、投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。

5、中小微企业参加本项目评审标准

（1）审查《中小企业声明函》各项内容是否符合规定要求。

（2）价格折扣：小型、微型企业给予8%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审。

（3）联合体投标价格折扣：本项目若允许联合体投标，大中型企业与小微型企业组成联合体投标的，小微企业须占到联合体协议合同金额30%以上；给予联合体3%的价格扣除。用扣除后的报价参与评审。

三、无效投标的情形

1、应交未交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资格要求的；

4、不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的商务、服务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定报价低的。

# 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

# 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、评分细则

评 定 内 容 及 标 准

一、价格部分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100 注：1、支持中小企业发展：评审时，对小型和微型企业（含监狱企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、计算结果四舍五入取小数点后2位数。

二、商务部分（20分）

合同执行能力、投标人业绩（16分） A、以提供2015年以来同类项目（信息化系统集成项目或软件平台建设项目）（须同时提供合同、中标通知书、项目结算回款凭证原件查验，否则不得分），每提供一项得1分，最高得5分。 B、网络综合实训室提供货品厂商近三年参与过全国职业技能竞赛活动，出具相关证明材料得3分，否则不得分； C、设备厂商具有与院校合作出版的校企合作教材，每提供一本得1分（必须提供书号、出版社及样书封面、封底、目录页图片），否则不得分，最高得8分。

2、投标文件响应程度（2分) 投标文件按照招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、有页码编排、双面打印、书面整洁无涂改、没有缺漏项、价格数量等计算准确的，得2分。不符合要求的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

3、设备厂家提供计算机、网络综合实训室设备的授权书和售后服务承诺的，每有一项得0.5分，最高2分。（原件备查）

三、技术部分(35分)

1、针对本项目的具体实施方案（6分） 实施方案是否科学、合理、可行，根据投标人的响应程度，按6分、3分、1分三个档次进行打分。

2、投标的技术参数要求（2分） 投标人所提供的核心设备配置及性能指标高于招标文件采购需求中产品配置及性能指标要求的，每有一项正偏离加1分，最高得2分。若所投设备的配置及性能指标出现负偏离，按废标处理；

3、评委根据各投标人提供的台式电脑平均无故障时间（MTBF）认证大于100万小时，得2分，小于100万小时得1分，无平均无故障时间认证不得分。以检测报告数据为准

4、投标的台式电脑取得国家权威检测机构出具的辐射干扰和电源端干扰检测合格证书的，得1分；投标的台式电脑生产厂商取得或保持3CS联络中心国际标准管理体系认证证书（五星应用级）的，得2分；没有或不提供不得分，合计最高得3分。

5、投标台式电脑的噪音分贝达到11分贝以下，得2分（须出具国家权威检测机构出具的检测证书）。

6、拟指派本项目的人员配置情况（5分）

A、本项目实施的人员配置情况（成员必须为本企业员工，需在工资、养老、医疗等明细表中），根据合理性按3分、2分、1分三个档次进行打分。 B、本项目实施相关技术人员证书（如系统集成项目管理工程师、计算机维修及软件类相关证书），不在名单内或不提供证书原件的，不得分。每有一项得1分，最高2分；（现场提供原件备查）

7、现场演示（15分） 提供软件类现场演示的，评委根据演示情况打分，最高15分。（不演示不得分）由评委根据以下标准按优（15分）、良（10分）、一般（5分）三个等级进行打分。

四、服务部分（15分）

本项目售后服务承诺、方案及保证措施（15分） A、本项目的培训计划、培训目标、培训方案、根据培训方案中的目标、计划安排、可操作性及达到预期目标进行打分，按5分、3分、1分三个档次进行打分。 B、售后服务能力 根据投标人提供售后服务、技术支持(组织机构、人员配置、备品备件、当地设服务网点等)的能力，按5分、3分、1分三个档次进行打分。 C. 根据售后服务承诺的合理性（故障处理响应时间、完修时间、服务方式、服务内容等），按5分、3分、1分三个档次进行打分。

说明：评标结果为技术部分、商务部分、服务部分所有评委评分的算数平均值加投标报价得分。结果取小数点后2位。

第六部分 合同条款

需 方：

供 方：

供方在                    项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供                                     服务。

（具体数量、技术参数及质保期等见后附清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

1、                                                          。

2、本合同的结算货币为人民币，单位为元。

四、售后服务及承诺

。

五、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

3、交货内容

交付符合本合同规定的合格货物；

交付保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件；

交付其他备品备件和必备工具、货物等。

六、交验

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数等必备附件进行检查。

4、货物安装后，检查货物物理连接是否正确，经调试，供需双方共同确认货物正常后，完成验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地中裁委提出中裁。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签字或盖章确认后，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，招标代理机构存档一份，财政厅备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所作的其他承诺

需方（章）：                            供方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

第七部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照本招标文件第二部分投标人须知前附表中序号5-6中内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件中部分格式内容

封面格式

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

投

标

文

件

投标供应商单位全称：（加盖单位公章）

二〇一  年    月     日

目录格式

目    录

资格证明文件

1、★法定代表人身份证明书……………………………

2、★授权委托书……………………………………………………

3、★营业执照……………………

4、………………………………………………………………………

5、……………………………………………………………………………

…  ………………………………………………………………………

…  …………………………………………………………………………

商务、技术文件

1、★投标函……………………………………………………………………………

2、………………………………………………

3、………………

… ………………………………………………

… ……………………………………………………………

… ……………………………………………………………

… ★开标一览表……………………………………………………………

… ……………………………..……………………………

… ……………………………………………………

说明：目录内容和排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的资格证明文件和商务、技术文件内容及顺序排列。

资格证明文件格式内容

（一） 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

身份证号：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

法人(盖公章)：

日　期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件

（二） 授权委托书

授权委托书

山西省运城市政府采购中心：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法人或法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法人（盖公章）或法定代表人（签字或签章）：

附投标人代表有效的身份证正反两面复印件

商务、技术文件格式内容

（一）投标函格式

投  标  函

运城市政府采购中心：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期         个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标报价一览表。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知集采机构，否则可视为无效。

11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人：                            （盖章）

投标人代表：                  （签字或签章）

年     月     日

(二)招标文件要求提交的和投标人认为需要提供的其他材料；

(三）技术指标偏离表

技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名 称 | 招标文件技术要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：

1、此表应按照招标文件要求详细填写投标人所有的技术指标偏离情况，无论是否偏离都必须填写。此表填写不下的可用续表填写。

2、技术指标偏离的须提供检测报告等相关证明文件。

(四)组织实施保障方案

组织实施保障方案

| 序号 | 类 别 | 承 诺 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有且准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、证书、详细地址和联系方式 | 相关内容和证书等资料可附后，须在此栏中注明 |  |
| 2 | 有实施时间进度安排 | 此表填写不下的，可附后，须在此栏中注明 |  |
| 3 | 交付使用标准 | 此表填写不下的，可附后，须在此栏中注明 |  |
| 4 | 保障措施 | 此表填写不下的，可附后，须在此栏中注明 |  |

注：未尽事宜应在保障措施中说明。

投标人全称：（公章）：

全权代表（签字）

二〇一  年  月  日

★无此项将导致投标无效。

(五)售后服务保障方案

售后服务保障方案

| 序号 | 类 别 | 承 诺 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队的构成情况 | 相关内容和证书等资料可附后，须在此栏中注明 |  |
| 2 | 有且准确提供投标人在供货地点城市的本地化服务机构 | 相关内容和证明资料可附后，须在此栏中注明 |  |
| 3 | 质保期内对维修、服务时间等的响应情况 | 此表填写不下的，可附后，须在此栏中注明 |  |
| 4 | 本项目的培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等保障措施 | 此表填写不下的，可附后，须在此栏中注明 |  |

注：未尽事宜应在保障措施中说明。

投标人全称：（公章）：

全权代表（签字）

二〇一  年  月  日

★无此项将导致投标无效。

（六） 开标报价一览表

开标报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：     （公章）

货币：人民币/元

| 项 目 | 数量 | 单位 | 市场价格 （元） | 政府采购价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运城市财经学校 实训室建设 | 1 | 套 |  |  |  |
| 政府采购价格 | 大写： 小写： |

说明：

此表为必填项目，不得空项（除备注栏外），否则将导致该投标无效。

投标人全称：（盖章）               授权代表：（签字）

二〇一  年    月     日

- 无此项将导致投标无效。

| 附件：报价明细表 项目名称： 项目编号： 投标人全称（公章）： 货币：人民币/元 |
| --- |
| 序 号 | 项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格或型号 | 单 位 | 数量 | 市场价（元） | 政府采购价（元） | 质保期（年） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价明细表由投标人自行填写明细。

第八部分  相关附件

附件一：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件二：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。